## Slide 1
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Enzo Martinelli, Luigi Petti, Roberto Realfonzo
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu

## Slide 2
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Programma:
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a. (10 ore - Martinelli);
Tecniche di intervento con materiali tradizionali ed innovativi (10 ore - Realfonzo);
L'isolamento sismico nell'adeguamento di strutture esistenti (10 ore - Petti)

## Slide 3
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a. (10 ore - Martinelli);
  Introduzione e definizioni;
  Modelli di capacità per membrature esistenti in c.a.;
  Metodi di analisi sismica di edifici esistenti in c.a.;
  Metodi operativi per la determinazione della vulnerabilità sismica;
  Casi-studio.

## Slide 4
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Enzo Martinelli
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a.

## Slide 5: Moduli
1. Definizioni e indagini sull’esistente
2. Modelli di capacità per elementi in c.a.
3. Metodologie di analisi sismica di strutture
4. Caso studio: una struttura ospedaliera
5. Caso studio: un edificio scolastico

## Slide 6
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 7
CROLLO TOTALE
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 8
CROLLO PARZIALE
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 9
Circa il 65% degli edifici esistenti in cemento armato è stato progettato per soli carichi verticali
Di questi, quasi un terzo è stata costruita negli anni ‘70
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 10
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 11
Il patrimonio edilizio italiano

## Slide 12: Definizioni
Rischio sismico
In termini economici il Rischio Sismico è definibile come la possibilità di perdita di proprietà o di funzionalità degli edifici e delle strutture in genere a causa di un terremoto.
La stima quantitativa del rischio sismico può essere definita con la seguente relazione:
Rischio Sismico = Pericolosità Sismica * Vulnerabilità * Esposizione
R=H*V*E
La Pericolosità Sismica (H) è la probabilità che si verifichi in un dato luogo o entro una data area e entro un certo periodo di tempo di un terremoto di intensità maggiore di una certa soglia identificata.
La Vulnerabilità (V) consiste nella predisposizione da parte di persone, beni o attività a subire danni o modificazioni a causa del verificarsi di un terremoto.
L' Esposizione (E) può essere definita come la dislocazione, consistenza, qualità e valore dei beni e delle attività presenti sul territorio che possono essere influenzate direttamente o indirettamente dall'evento sismico.

## Slide 13: Definizioni
Rischio sismico
Il processo di valutazione del rischio sismico può essere sintetizzato graficamente mettendo in evidenza i contributi dei singoli elementi che intervengono nel processo di stima. Ogni elemento può essere rappresentato attraverso delle mappe tematiche (carte di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione) la cui correlazione porta alla valutazione del rischio sismico (carta del rischio sismico).

## Slide 14: Definizioni
Pericolosità
Probabilità di superamento del 10% in 50 anni
Ovvero
Periodo di ritorno
TR=475 anni

## Slide 15
Rischio sismico

## Slide 16: Definizioni
Pericolosità sismica
Il valore della massima accelerazione attesa (peak ground acceleration, PGA) riferito ad un appropriato periodo di ritorno TR rappresenta una delle informazioni necessarie per la determinazione dello Spettro Elastico di Progetto (EDRS), definendone l’accelerazione di ancoraggio.
La Categoria di Suolo (legata alle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione) determina la forma dello Spettro di Risposta di Progetto.
Le forme spettrali definite fino al D.M. 14/09/2005 sono sostanzialmente tre, riconducibili a cinque categorie di suolo.
Ulteriori modifiche alle ordinate spettrali derivano dall’assunzione di un valore maggiore dell’unità per il coefficiente di amplificazione topografica ST.

## Slide 17: Definizioni
Obiettivi Prestazionali
Livelli di Performance (Stati Limite)
Operational
Immediate
occupancy
Life Safety
Near Collapse
ATC40 - FEMA 356
SL di Operatività
(SLO)
SL di Danno
(SLD)
SL di Salv. Vita
(SLV)
SL prev. Collasso
(SLC)
D.M. 14/08/2008
OPCM 3274/03 e ss.mm.ii

## Slide 18: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm.ii.
Percentuale di Superamento p in n anni e Periodo di Ritorno TR
Per n=1

## Slide 19: Definizioni
Obiettivi Prestazionali
Livelli di Prestazione Sismica
Livelli di Prestazione Sismica

## Slide 20: Definizioni
a cura di Enzo Martinelli
Bozza del 18/04/2011
Stati Limite: D.M. 14/01/2008 – Punto 3.2.1

## Slide 21: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
Vengono definiti ed introdotti quattro Stati Limite (Obiettivi di Performance) per i quali l’azione è descritta da una certa Probabilità di Superamento PVR riferita ad un determinato Periodo di Riferimento VR.
Probabilità decrescente
Intensità crescente
Il Periodo di Riferimento VR dipende:
dalla Vita Nominale VN della struttura;
dalla Categoria d’Uso CU della struttura;

## Slide 22: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
Quanto alla Vita Nominale VN, la seguente tabella detta dei valori massimi o minimi dipendenti dal tipo di opera.
La Classe d’Uso CU è esclusivamente legata alla destinazione d’uso della stessa, con particolare riferimento al suo ruolo nelle operazioni di gestione dell’emergenza post-sisma.

## Slide 23: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
In alternativa, l’azione sismica può essere definita in termini di Periodo di Ritorno TR che è intimamente legato ai due parametri VR e PVR definiti in precedenza:

## Slide 24: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
Definito il Periodo di Ritorno TR per l’azione sismica da considerare nelle verifiche rispetto al generico Stato Limite SL, si possono assumere i parametri significativi dell’azione sismica attesa con riferimento ad un Suolo di Categoria A (Suolo Rigido)
I parametri che possono desumersi sono:
La massima accelerazione attesa al suolo ag;
Il valore del periodo TC* di inizio del ramo a pseudo-velocità costante;
Il valore del fattore amplificatico Fo;

## Slide 25: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
La Categoria di Suolo modifica le ascisse (i periodi di riferimento) e le ordinate (i valori di pseuso-accelerazione) sulla base di relazioni che sono sempre funzione dei suddetti tre parametri:

## Slide 26: Definizioni
Obiettivi Prestazionali – Cenno al D.M. 14/01/2008
Confronto in termini di Spettro elastico con riferimento al comune di Vallo della Lucania.
D.M. 14/01/2008 – S.L.V. (TR=475)
O.P.C.M. 3274/03 – S.L.U. (TR=475)
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=20
Generazione automatica Spettri di Sito:

## Slide 27: Definizioni
Metodologie di analisi
Analisi
Statica
Dinamica
Lineare (LSA)
Non-Lineare (NSA, Pushover)
Lineare (LDA, Analisi modale)
Non-Lineare (NDA, Time-history Analysis)
Progetto di nuove strutture
Verifica di strutture esistenti

## Slide 28: Definizioni
Definizione delle azioni sismiche;
Definizione degli Stati Limite di Interesse;
Definizione dei Modelli di Capacità;
Definizione dei Protocolli di Indagine sulle strutture esistenti;
Definizione dei Livelli di Conoscenza e dei corrispondenti Fattori di Confidenza per la verifica;
Definizione dei criteri per l’intervento di adeguamento sismico.

## Slide 29: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/class_materiale/ordinanza_3362.pdf
Definizione entità finanziamenti alle Regioni per attività di indagine e di intervento su strutture esistenti;
Parametrizzazione dei costi convenzionali per le indagini;
Definizione dei Parametri Indicatori del Rischio;
Definizione del finanziamento per l’adeguamento sismico.

## Slide 30: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04

## Slide 31: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04
Parametrizzazione dei costi convenzionali per le indagini e la verifica
Edifici
Per i ponti il costo è parametrizzato in funzione della superficie dell’impalcato

## Slide 32: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04
Definizione dei Parametri Indicatori del Rischio
Il risultato atteso dalle operazioni di indagine e verifica condotte su strutture esistenti consiste in un Parametro Indicatore del Rischio Sismico definito con riferiemento ai due Stati Limite Principali (Stato Limite di Danno Severo DS e Stato Limite di Danno Limitato).
Per le strutture che non sono ritenute di interesse strategico, si può omettere la quantificazione di tale parametro rispetto allo Stato Limite di Danno Limitato.
Definizione dei Parametri Indicatori del Rischio Sismico:
Stato Limite di Danno Severo
Stato Limite di Danno Limitato
Azione sismica (misurata in termini di PGA) che determina il raggiungimento del generico Stato Limite secondo un certo meccanismo di collasso (PGA Resistente)
Azione sismica con probabilità di superamento in 50 anni (PdE) prescritta per le verifiche rispetto al generico Stato Limite (PGA Sollecitante)

## Slide 33: VULNERABILITA SISMICA: DEFINIZIONI
I due parametri di vulnerabilità risultano legati tra loro da due semplici relazioni analitiche determinate in base al fatto che il periodo fondamentale T della struttura sia maggiore o minore di TC.
T>TC – si ritiene valida l’ipotesi di “uguaglianza degli spostamenti”:

## Slide 34: VULNERABILITA SISMICA: DEFINIZIONI
T<TC – si adotta la relazione di Fajfar come legame tra m e Rm:

## Slide 35: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04
Parametrizzazione dei costi di intervento
Si determina un costo convenzionale per gli interventi di adeguamento a valle delle verifiche, stimabile come segue:
Edifici: 150 euro/m3;
Ponti: 450 euro/m2.

## Slide 36: Definizioni
Contesto normativo: OPCM 3362/04
Parametrizzazione dei costi di intervento (in assenza di Verifica Preliminare)
Si determina un costo convenzionale per gli interventi di adeguamento a valle delle verifiche, stimabile come segue:
Edifici: 150 euro/m3;
Ponti: 450 euro/m2.

## Slide 37: Definizioni
Contesto normativo: Direttive Regionali
Poiché la ripartizione dei fondi per le Verifiche Tecniche e la Progettazione degli Interventi di Adeguamento Sismico viene effettuata tramite le Regioni, ognuna di esse ha insediato dei Comitati Tecnico-Scientifici per l’applicazione delle normative menzionate su scala locale, al fine di selezionare le richieste dei vari enti (Comuni, Province, Aziende Sanitarie Locali …) e monitorare le operazioni tecniche dalla schedatura preliminare, fino alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento di adeguamento.
Tutte le Regioni hanno pure emanato delle Linee Guida per l’esecuzione delle Verifiche di Vulnerabilità Sismica fornendo delle indicazioni qualitative e quantitative in merito a:
Indagini e rilievi;
Metodologie di Analisi;
Prodotti e documenti di sintesi.
La parte organizzativa dell’attività di verifica delle strutture esistenti rappresenta il punto-chiave di tali documenti.

## Slide 38: Fasi Operative
Organizzazione secondo le Direttive della Regione Campania
La Regione Campania ha emanato delle “Linee Guida per l’Attuazione della OPCM3362/2004” di concerto con la Protezione Civile :
Valutazione della sicurezza sismica degli edifici;
Identificazione della struttura;
Acquisizione dei dati;
Analisi Strutturale;
Criteri di verifica;
Strategie di intervento.
http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/RischioSismico/LineeGuida/B_LineeGuida_VERIFICHE_TECNICHE_CA.pdf

## Slide 39: Fasi Operative
Possibili organizzazioni alternative
Diverse Linee Guida sono state emanate dalla Regione Basilicata a cura del Centro di Competenza Regionale sul Rischio Sismico (CRiS http://www.crisbasilicata.it). Secondo tali linee guida le attività da condurre per la verifica sismica delle strutture si articolano nelle seguenti tre fasi:
Fase 1 – Indagine Preliminare:
- Raccolta di Dati Amministrativi, Tecnici e Geologici relativi all’edificio;
- Definizione della Storia Progettuale, Costruttiva e Sismica dell’Edificio;
- Ricognizione visiva sull’edificio;
- Sintesi dei Risultati dell’indagine preliminare;
- Fase 2 – Valutazione della Vulnerabilità Sismica:
- Indagine diretta sul fabbricato (Saggi);
- Effettuazione di prove ed indagini strutturali, geologiche e geotecniche;
- Ricostruzione dello schema strutturale;
- Valutazione dell’azione sismica e di eventuali effetti di amplificazione locale;
- Valutazione della Vulnerabilità sismica e dei Parametri Indicatori del Rischio;
Fase 3 – Predisposizione del Rapporto finale
- Allegati: Copia cartacea dei Documenti originali reperiti nella prima fase; Elaborati grafici in formato cartaceo e digitale; Scheda di sintesi GNDT.

## Slide 40: Rilievi ed Indagini conoscitive
Definizione dei livelli di conoscenza
Nelle verifiche di strutture esistenti le indagini conoscitive condotte sui materiali hanno un ruolo-chiave per la definizione di valori significativi per le proprietà meccaniche dei materiali strutturali.
Il numero di indagini conoscitive da condurre sulla geometria della struttura, sui materiali e sui dettagli costruttivi dipende dal numero di informazioni già disponibili sulla struttura in oggetto (documentazione originale, certificati di prove e collaudi, ecc…).
In generale, sulla base delle informazioni raccolte sulla struttura, possono distinguersi i seguenti tre Livelli di Conoscenza:
LC1: Conoscenza Limitata;
LC2: Conoscenza Adeguata;
LC3: Conoscenza Accurata.
Il conseguimento del generico Livello di Conoscenza si ottiene tramite indagini, rilievi e prelievi di materiali che possono essere diversamente estesi e classificabili, proprio dal punto di vista della loro estensione, come segue:
Rilievi/Verifiche Limitate;
Rilievi/Verifiche Estese;
Rilievi/Verifiche Esaustive.

## Slide 41: Rilievi ed Indagini conoscitive
Definizione dei livelli di conoscenza – Strutture in c.a.

## Slide 42: Rilievi ed Indagini conoscitive
Definizione dei livelli di conoscenza – Strutture in c.a.

## Slide 43: Rilievi ed Indagini conoscitive
Definizione dei livelli di conoscenza – Strutture in muratura

## Slide 44: Rilievi ed Indagini conoscitive
Definizione dei livelli di conoscenza – Strutture in muratura

## Slide 45: Rilievi ed Indagini conoscitive
Metodi di indagine sul calcestruzzo indurito
Prove di vario tipo possono essere effettuate su manufatti esistenti al fine di definire le proprietà meccaniche del calcestruzzo che le costituisce.
Dette prove possono, al solito, dividersi in:
Prove (parzialmente) distruttive;
Prove non distruttive.
Le prove (parzialmente) distruttive consistono nell’estrazione di campioni cilindrici di calcestruzzo dal manufatto (di varie dimensioni e proporzioni) al fine di testarli in laboratorio, tipicamente conducendo prove di schiacciamento.
Le prove non distruttive possono essere condotte secondo diverse metodologie le quali si fondano sull’assunzione di correlazioni empiriche tra la resistenza (incognita) del calcestruzzo ed altre grandezze misurabili (rigidezza, durezza superficiale, resistenza all’urto o alla penetrazione, ecc…). Su tali principi sono fondate le seguenti metodologie:
Prova Ultrasonica;
Prova Sclerometrica;
Prova Winsor.
Metodi combinati (distruttivi-non-distruttivi) sono, inoltre, disponibili e risultano assai efficaci per la caratterizzazione dei materiali su strutture esistenti:
Prova Ultrasonica con calibrazione rispetto a risultati di prove distruttive;
Prova SonReb.

## Slide 46: Rilievi ed Indagini conoscitive
Calcestruzzo: indagini parzialmente distruttive
L’estrazione di campioni di calcestruzzo può essere condotta tramite appositi “carotieri” di diametro variabile da 60 a 100 mm.
fcar

## Slide 47: Rilievi ed Indagini conoscitive
Calcestruzzo: indagini parzialmente distruttive
Diversi parametri influenzano il valore della resistenza fc della carota che, pertanto, non è direttamente assimilabile alla resistenza del calcestruzzo dell’intero manufatto.
Alcuni di questi parametri sono elencati nel seguito:
- Diametro del provino: la presenza di nidi di ghiaia, barre di armatura, presenza di inerti di grosso diametro, possono influenzare notevolmente la resistenza di un piccolo volume;
- Rapporto h/d (lunghezza/diametro): al diminuire del rapporto h/d tra la lunghezza e il diametro del provino la resistenza a compressione del provino aumenta a causa dell’effetto cerchiante prodotto dalle tensioni tangenziali di attrito che si sviluppano tra i piatti della pressa e le superfici del provino a contatto con i piatti stessi;
- Posizione del prelievo all’interno della struttura: la posizione influenza il valore della resistenza alla compressione del provino in quanto il calcestruzzo potrebbe essere interessato da fenomeni di segregazione tra i suoi componenti.
- Eventuale presenza di armature;
Direzione di perforazione: perforazioni perpendicolari alla direzione del getto producono una diminuzione della resistenza rispetto a perforazioni parallele alla direzione di getto, variabile tra il 5 e l’8% per calcestruzzi con Rck pari a 25 N/mm2. Tale riduzione è praticamente trascurabile per resistenze caratteristiche superiori a 35 N/mm2 (Barbarito, 1993).
Condizioni di umidità del campione: in media campioni asciutti hanno resistenze maggiori del 10-14% rispetto agli stessi in condizioni umide. Per tale motivo prima di effettuare la prova di compressione, occorre registrare le condizioni di umidità della superficie (bagnata/asciutta) laterale.

## Slide 48: Rilievi ed Indagini conoscitive
Calcestruzzo: indagini parzialmente distruttive
Esistono diverse formulazioni empiriche che consentono di trasformare la resistenza della carota in resistenza del calcestruzzo tenendo conto soprattutto dell’effetto di disturbo arrecato durante il prelievo e delle modalità di prelievo.
- Un valore (minimo) di riferimento è quello che trasforma la resistenza cilindrica fc in Rc nel caso di carota con rapporto h/d=2:
non tiene conto del “disturbo”
A
- Un riferimento spesso utilizzato è quello delle British Standards (BS 1881):
B
k1=2.3
k1=2.5
- Dalla letteratura scientifica si desumono pure altre formulazioni
N. Augenti, “La Resistenza dei Calcestruzzi negli Edifici Esistenti”, Atti del Convegno Internazionale “Crolli e Affidabilità delle Strutture”, Napoli, 2003.
R. Pucinotti, “Diagnostica nella Prevenzione dei Crolli: Applicazione ad un Caso di Studio”, Atti del Convegno Internazionale “Crolli e Affidabilità delle Strutture”, Napoli, 2003.
b=1.10
k2=1.84
k2=2.0
C

## Slide 49: Rilievi ed Indagini conoscitive
Calcestruzzo: indagini parzialmente distruttive
- Dalla letteratura scientifica si desumono pure altre formulazioni
N. Augenti, “La Resistenza dei Calcestruzzi negli Edifici Esistenti”, Atti del Convegno Internazionale “Crolli e Affidabilità delle Strutture”, Napoli, 2003.
D
c=c(h/d)=0.92-1.00
- Dalla letteratura scientifica si desumono pure altre formulazioni
E
k3=k2
B. Barbarito, “Collaudo e Risanamento delle Strutture”, UTET, Torino, 1993..
- A.C.I. 214.4R-03 (2003)
F
http://www.buildup.it/Portal/index.asp?location=&section=&objCode=24497&template=

## Slide 50: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini parzialmente distruttive - Confronti

## Slide 51: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove ultrasoniche
Le prove ultrasoniche si basano sulla correlazione che esiste tra la resistenza del calcestruzzo e la sua rigidezza, la quale può essere misurata rilevando la velocità di attraversamento di onde ultrasoniche all’interno di uno strato di cls.

## Slide 52: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove ultrasoniche
Parametri che influenzano il risultato della prova:
Tenore d’acqua;
Temperatura del calcestruzzo, il cui intervallo ottimale è tra 10 e 30°C;
Lunghezza del percorso;
Forma e dimensione dell’elemento;
Effetto delle aree di armatura;
Effetto di crepe e fessure localizzate.

## Slide 53: Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove ultrasoniche
GIUDIZIO QUALITATIVO

## Slide 54: Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove ultrasoniche
Possibili correlazioni alternative:
- lineare
- esponenziale
- razionale

## Slide 55: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove sclerometriche
La prova sclerometrica si fonda sulla correlazine esistente tra la durezza superficiale del calcestruzzo e la sua resistenza a compressione.
Di conseguenza essa è affetta da diversi parametri quali:
- La profondità e la consistenza dello strato superficiale carbonatato e, dunque, indirettamente l’età della costruzione;
La presenza di inerti di dimensioni maggiori in prossimità del punto di battuta;
La presenza di armature corticali in prossimità del punto di battuta;

## Slide 56: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove sclerometriche
Prescrizioni normative UNI-EN 12504-2 (Prove su calcestruzzo indurito – Prove non distruttive – Determinazione dell’indice sclerometrico):
- delimitazione dell’area di prova: gli elementi di calcestruzzo da sottoporre a prova devono avere uno spessore di almeno 10 mm e fissati all’interno di una struttura. L’area da sottoporre a prova deve essere approssimativamente di 30 cm x 30 cm.
preparazione dell’area di prova: prima di procedere ai rilievi è obbligatorio procedere alla pulizia e al trattamento della superficiale di calcestruzzo mediante pietra abrasiva (pietra al carburo di silicio), solitamente in dotazione dello strumento, al fine di rendere la superficie quanto più liscia è possibile.
preparazione preliminare dello sclerometro: prima di effettuare la prova effettuare e registrare le misure utilizzando l’incudine di acciaio (cuneo di taratura) e controllare che esse rientrino nei limiti raccomandati dal fabbricante, in caso contrario pulire o tarare lo sclerometro.
esecuzione della prova: Le inclinazioni previste dai diagrammi allegati allo sclerometro sono pari a:
α = 0° (per pilastri e travi, ecc.);
α = +90° (per solette orizzontali, intradosso di travi ed impalcati);
α = -90° (per plinti di fondazione, solette stradali, ecc.).
- Elaborazione dei dati: dalle 12 letture sclerometriche effettuate, eliminati preliminarmente gli eventuali valori troppo alti o troppo bassi mediante sostituzione con altri più accettabili, si effettua la media (Im). Se oltre il 20% di tutte le misure si discosta dalla media per più di 6 unità deve essere scartata l’intera serie di misure.

## Slide 57: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove sclerometriche

## Slide 58: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove sclerometriche

## Slide 59: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Metodo SonReb
Questo metodo combinato presenta i seguenti vantaggi rispetto ai due metodi componenti:
- Annullamento dell’influenza dell’umidità e del grado di maturazione del calcestruzzo sui risultati dell’analisi. Si è infatti notato che il contenuto di umidità fa sottostimare l’indice sclerometrico e sovrastimare la velocità ultrasonica, e che, all’aumentare dell’età del calcestruzzo, l’indice sclerometrico aumenta mentre la velocità ultrasonica diminuisce;
- Riduzione, rispetto al metodo ultrasonico, dell’influenza della granulometria dell’inerte, del dosaggio e del tipo di cemento e dell’eventuale additivo utilizzato per il getto di calcestruzzo;
- Diminuzione, rispetto al metodo sclerometrico, dell’importanza delle variazioni di qualità tra strati superficiali e strati profondi del calcestruzzo.
Il metodo consiste nell’incrociare i risultati delle prove ultrasoniche (Son) con quelli delle prove sclerometriche (Reb) al fine di ottenere una stima più accurata della resistenza Rc del calcestruzzo.
Giacchetti e Lacquaniti (1980)
Di Leo – Pascale (1994)
Gasparik (1992)

## Slide 60: Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Metodo SonReb

## Slide 61: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Metodo Winson (penetrometrica)
Il metodo si fonda sulla correlazione tra la resistenza a compressione e la resistenza offerta alla penetrazione del calcestruzzo. È regolamentato dalla norma ASTM C 803.
Le sonde sono disponibili in due tipi:
Sonde “Argento” per calcestruzzi con densità superiori a 2100 kg/cm3;
Sonde “Oro” per calcestruzzi con densità inferiore a 2110 kg/cm3.

## Slide 62: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini non distruttive: Prove di Pull-Out
La determinazione della forza di estrazione di un tassello metallico post-inserito nel conglomerato cementizio, meglio nota come prova Pull-Out, come indicato dalla norma EN 12504-3 è un metodo di prova indiretta per risalire alla resistenza del calcestruzzo. La prova è molto flessibile come campo di applicazione ed altrettanto rapida nella esecuzione.

## Slide 63: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini sulle armature: Prova pacometrica
Le indagini pacometriche appartengono alla categoria delle prove “in situ – non distruttive”; tali prove consentono la conoscenza della posizione e del diametro delle barre di armatura e la misurazione dello spessore del copriferro.
Il principio di funzionamento del pacometro si basa sulla misura delle “correnti parassite” indotte nelle barre di armatura secondo la seguente procedura: in un primo momento, la sonda di ricerca contenente due bobine, riceve un impulso di corrente che provoca un campo magnetico inducendo delle correnti parassite; esaurito l’impulso le correnti parassite iniziano a dissolversi creando un campo magnetico di intensità ridotta come “eco” dell’impulso iniziale. Le bobine che si trovano all’interno della sonda misurano la forza del campo man mano che si dissolve, il segnale viene subito elaborato per fornire la misura del copriferro (profondità della barra).

## Slide 64: Rilievi ed Indagini conoscitive
Indagini sulle armature: Prova pacometrica

## Slide 65: Rilievi ed Indagini conoscitive
Progetto simulato
Le indagini conoscitive sulle strutture non riguardano soltanto la caratterizzazione meccanica dei materiali, ma si devono pure interessare alla ricostruzione dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche geometriche della struttura.
Mentre i rilievi geometrici possono eseguirsi con le tradizionali tecniche che sono generalmente patrimonio del geometra, dell’ingegnere e dell’architetto (che eventualmente possono avvalersi di metodi termografici per mettere in evidenza gli elementi strutturali non in vista), dettagli costrutti e le armature disposte in posizioni non altrimenti accessibili possono desumersi da una operazione di Progettazione Simulata basata sull’impiego di metodologie, prassi e prescrizioni normative in uso all’epoca di costruzione.
http://www.4emme.it/PDF/ES_termografia_2.pdf

## Slide 66: Rilievi ed Indagini conoscitive
Progetto simulato
Le informazioni sull’armatura desunte da prove pacometriche e/o da saggi localizzati, si possono estendere alle parti non accessibili tramite una operazione di progetto simulato basata sui seguenti passi procedurali:
Individuazione dello schema di calcolo originario;
Analisi dei carichi per la valutazione delle azioni previste dal progettista;
Analisi delle sollecitazioni;
Determinazione delle azioni sollecitazioni nelle parti indagate e valutazione degli eventuali fattori di sicurezza applicati dal progettista;
Determinazione delle sollecitazioni nelle parti non indagate direttamente (perché non accessibili) e “progettazione simulata” delle armature presenti.
Prova pacometrica-Saggio
As, pst
As=?, pst=?
Progetto simulato

## Slide 67: Rilievi ed Indagini conoscitive
Progetto simulato: Normative vigenti all’epoca di costruzione degli edifici
Regio Decreto, 1939, 16 Novembre 1939 –XVIII, n. 2228
D.M. 30/5/1972, Norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.190 del 22 luglio 1972.
“Nei pilastri soggetti a compressione centrata o eccentrica deve essere disposta un’armatura longitudinale di sezione non minore dello 0.6% della sezione di conglomerato strettamente necessaria per carico assiale, in base alla tensione ammissibile adottata, non minore di 0.3% e non maggiore del 5% della sezione effettiva.”
[…]
“Deve essere prevista una staffatura posta ad interasse non maggiore di 15 volte il diametro minimo dei ferri impiegati per l’armatura longitudinale, conun minimo di 25 cm.”
[…]
“Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm.”

## Slide 68: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera
C.S.LL.PP. (2009)

## Slide 69: Materiali
Calcestruzzo: Controllo della resistenza in opera
C.S.LL.PP. (2009)