## Slide 1
Enzo Martinelli
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a.

## Slide 2: Moduli
1. Definizioni e indagini sull’esistente
2. Modelli di capacità per elementi in c.a.
3. Metodologie di analisi sismica di strutture
4. Caso studio: una struttura ospedaliera
5. Caso studio: un edificio scolastico

## Slide 3: Sommario
1. Definizioni e concetti di base;
2. Comportamento non lineare delle membrature;
3. Approcci alternativi per l’analisi non-lineare;
4. Le analisi pushover ed il Metodo N2;
5. Prime applicazioni di confronto.

## Slide 4: Definizioni e concetti di base

## Slide 5: Concetti introduttivi: Azioni Sismiche
Poiché è ampiamente accettato il concetto che la massima variabilità nella risposta dinamica delle strutture sia certamente ascrivibile all’azione sismica stessa, è necessario disporre di modelli affidabili per la sua descrizione.
I dati relativi all’azione sismica di interesse per l’esecuzioni di analisi rivolte alla descrizione del comportamento strutturale dipendono anche dal tipo di analisi che si intende realizzare.
Tuttavia, uno dei dati di base per la descrizione dell’azione sismica è la storia di accelerazioni indotte al suolo. A tale storia si da il nome di accelerogramma e, ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture, si può far riferimento ad accelerogrammi di diversa genesi:
accelerogrammi naturali;
accelerogrammi sintetici spettro compatibili;
accelerogrammi derivanti da modelli sismologici.

## Slide 6: Concetti introduttivi: Azioni Sismiche
Accelerogrammi naturali
Le prime registrazioni accelerometriche risalgono agli albori dell’Ingegneria Sismica e sono state effettuate negli anni ’40 del secolo scorso.
PGA
Gli accelerogrammi naturali conservano le caratteristiche specifiche dell’evento sismico in termini di relazione tra parametro di Intensità I nel sito, Magnitudo M dell’evento e distanza d del sito dall’epicentro:
L’utilizzo di tali accelerogrammi per analisi in siti diversi da quello di registrazione può essere fuorviante poiché, anche a parità di “Intensità” le loro caratteristiche possono essere molto diversa da quelle del sisma atteso.
(legge di attenuazione)

## Slide 7: Spettri di Risposta Elastici
Definizione dello spettro di risposta
A partire dal segnale accelerometrico, si possono valutare i suoi “effetti” su un sistema ad un grado di libertà (SDOF). Per valutare tali effetti è necessario integrare le equazioni del moto.
Si può procedere integrando le equazioni differenziali al fine di determinare la legge oraria del moto x(t) ed i valori di velocità ed accelerazione:
L’integrazione delle equazioni del moto possono condursi secondo diverse metodologie, tutte di carattere numerico, data la natura del segnale per il quale non esiste una unica espressione matematica in forma chiusa:
Differenze finite;
Metodo di Newmark ;
Integrazione a tratti in forma chiusa.

## Slide 8: Spettri di Risposta Elastici
Definizione dello spettro di risposta
Lo spettro di spostamento Sd(T,x) può definirsi come segue:
La pseudo-velocità Sv(T,x) è la massima velocità nelle oscillazioni libere di un sistema non smorzato di periodo T a partire da uno spostamento Sd(T,x):
La pseudo-accelerazione Sa(T,x) è la massima accelerazione (assoluta) che si ottiene a partire da uno spostamento pari a Sd(T,x):

## Slide 9: Spettri di Risposta Elastici
Definizione degli spettri di risposta
Spettro di spostamento
Spettro di pseudo-velocità
Spettro di pseudo-accelerazione

## Slide 10: Spettri di Risposta Elastici
Definizione degli spettri di risposta: rappr. alla Newmark-Hall (1982)
La rappresentazione approssimata degli spettri di risposta elastici proposta da Newmark & Hall (1982) si base sulla seguente definizione:
Il valore dei fattori Ca, Cv e Cd si può ricavare da una regressione numerica; valori tipici sono stati individuati da Vidic et Al. (1994) per varie zone geografiche.

## Slide 11: Spettri di Risposta Elastici
Spettri di progetto elastici (Sa-T, Sv-T, Sd-T): OPCM 3431/05

## Slide 12: Spettri di Risposta Elastici
Spettri di progetto elastici in formato ARDS (Acceleration-Displacement)

## Slide 13: Spettri di Risposta Inelastici
Spettri di progetto inelastici
F
x
Fel(T)=mSa(T)
Per un oscillatore semplice con resistenza maggiore o uguale al valore Fel(T) la risposta al sisma atteso è di tipo elastico.
Se si assume un valore di resistenza Fy<Fel(T) ed un comportamento non fragile, la risposta è caratterizzata da un certo numero di escursioni in campo plastico con valore dello spostamento massimo pari a xmax.
xmax
Ad ogni valore di resistenza Fy<Fel corrisponde uno spostamento massimo richiesto xmax, ovvero, rapportando tale spostamento a quello al limite elastico xy, una duttilità cinematica richiesta m:
Fy
xy

## Slide 14: Spettri di Risposta Inelastici
Spettri di progetto inelastici
In base alle caratteristiche dei materiali e dei criteri di progetto adottati, le strutture dispongono di valori limitati di duttilità m. Ha senso, dunque, introdurre la definizione di fattore di riduzione delle forze Rm in funzione di tale valore di duttilità disponibile:
Considerando poi il comportamento incrudente delle strutture e definendo il rapporto di incrudimento come au/ay si può definire il fattore di struttura previsto dalle norme.

## Slide 15
Spettri di Risposta Inelastici
Spettri di progetto inelastici: proposta di Vidic et Al. (1997)
La proposta di Vidic, Fajfar e Fischinger (1997) conserva l’assunzione della cosiddetta Regola di Uguaglianza degli Spostamenti (Equal-Displacement Rule), ma adotta una diversa legge di riduzione per i bassi periodi.
La proposta in oggetto è stata recepita sia dalla Normativa Italiana che dall’Eurocodice 8.

## Slide 16: Metodi di analisi sismica delle strutture

## Slide 17: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica Lineare
L’analisi sismica delle strutture può essere condotta secondo una delle seguenti metodologie alternative:
Analisi Sismica
Statica
Dinamica
Lineare
Non Lineare
Lineare
Non Lineare
Consiste nell’applicazione di un sistema di azioni statiche (forze) i cui effetti sulla struttura si ritengono equivalenti a quelli indotti dallo scuotimento sismico atteso
Viene condotta su un modello strutturale di tipo elastico lineare
In base al modo in cui sono riprodotte le azioni sismiche
In base alle caratteristiche del modello numerico considerato nelle analisi

## Slide 18: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro elastico (C8.7.2.4)
L’analisi statica lineare può essere effettuata secondo due differenti modalità: nella prima lo spettro di risposta da impiegare è quello elastico di cui al § 3.2.3 delle NTC, da applicare secondo quanto esposto al § 7.3.3.2 delle NTC, con le seguenti indicazioni aggiuntive:
- indicando con ri=Di/Ci il rapporto tra il momento flettente Di fornito dall’analisi della struttura soggetta alla combinazione di carico sismica, e il corrispondente momento resistente Ci (valutato con lo sforzo normale relativo alle condizioni di carico gravitazionali) dell’i-esimo elemento primario della struttura, e con rmax e rmin rispettivamente i valori massimo e minimo di tutti i ri ≥ 2 considerando tutti gli elementi primari della struttura, il rapporto rmax/rmin non supera il valore 2,5;
- la capacità Ci degli elementi/meccanismi fragili è maggiore della corrispondente domanda Di, quest’ultima calcolata sulla base della resistenza degli elementi duttili adiacenti, se il ri degli elementi/meccanismi fragili è maggiore di 1, oppure sulla base dei risultati dell’analisi se il ri elementi/meccanismi fragili è minore di 1.

## Slide 19: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro elastico (C8.7.2.4)
La verifica degli elementi “duttili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di deformazioni con i rispettivi limiti di deformazione.
La verifica degli elementi “fragili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di forze con le rispettive resistenze. Le sollecitazioni di verifica sono ottenute da condizioni di equilibrio, in base alle sollecitazioni trasmesse dagli elementi/meccanismi duttili.
Queste ultime possono essere prese uguali a:
c) il valore D ottenuto dall’analisi, se la capacità C dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprietà dei materiali, soddisfa r = D/C ≤ 1;
d) la capacità dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprietà dei materiali moltiplicati per il fattore di confidenza, se r = D/C > 1, con D e C definiti in a).

## Slide 20: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro elastico (C8.7.2.4)
Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà nominali.
Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza.

## Slide 21: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro inelastico (C8.7.2.4)
Nella seconda modalità è possibile utilizzare lo spettro di progetto, definito in § 3.2.3 delle NTC, che si ottiene dallo spettro elastico riducendone le ordinate con l’uso del fattore di struttura q, il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori superiori a quelli indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale. In particolare, nel caso in cui il sistema strutturale resistente all’azione orizzontale sia integralmente costituito da nuovi elementi strutturali, si possono adottare i valori dei fattori di struttura validi per le nuove costruzioni, fatta salva la verifica della compatibilità degli spostamenti delle strutture esistenti.

## Slide 22: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro inelastico (C8.7.2.4)
D.M. 14/01/2008 – Punto 7.4.4:

## Slide 23: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro inelastico (C8.7.2.4)
Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali duttili devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. Tutti gli elementi strutturali "fragili" devono, invece, soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta per q = 1,5 sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza.
Per il calcolo della resistenza di elementi/meccanismi duttili o fragili, si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà nominali.

## Slide 24: Analisi strutturale
D.M. 14/01/2008 – Analisi Statica con spettro inelastico (C8.7.2.4)
Tale metodo di analisi è applicabile secondo quanto indicato al § 7.3.3.1 delle NTC, alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.
La prima modalità prevede che lo spettro di risposta da impiegare sia quello elastico di cui al § 3.2.3 delle NTC; la seconda che si faccia riferimento ad uno spettro di progetto, definito nel § 3.2.3 delle NTC,
Per quest’ultimo valgono le precisazioni già riportate per l’analisi statica lineare con fattore q.

## Slide 25: Un metodo semplificato di analisi lineare
http://www.crisbasilicata.it/admin/allegatidocumenti/upload/LG_Vuln-Basilicata_finale213482038764.pdf

## Slide 26
Una Metodologia lineare
Modelli di comportamento: in assenza di tamponatura
1. Determinazione della rigidezza dei pilastri

## Slide 27
Un metodo lineare
Modelli di comportamento: in assenza di tamponatura
La rigidezza Kpil,i,j rappresenta la rigidezza traslante del pilastro i-esimo al piano j-esimo.
La rigidezza K,j del piano j-esimo dovuta ai vari pilastri presenti a quel piano concorre a determinare la somma dei tagli nei pilastri a quel piano in corrispondenza dello SL di DL:
Per la valutazione della resistenza allo Stato Limite di Danno Limitato è sufficiente determinare il tagliente di piano Vj che determina uno spostamento pari allo 0.5%:
Per lo Stato Limite di Danno Severo si possono fare due ipotesi in merito al fatto che la rottura possa essere duttile o fragile determinandosi una crisi per pressoflessione o per taglio.

## Slide 28: Un metodo lineare
Taglio in corrispondenza della crisi per pressoflessione

## Slide 29: Un metodo lineare
Taglio resistente dell’elemento

## Slide 30: Un metodo lineare
Determinazione del taglio resistente – SL di Danno Severo
A questo punto è possibile, per ogni pilastro determinare il taglio resistente allo Stato Limite di Danno Severo (o di Salvaguardia della Vita) secondo la nomenclatura del più recente D.M. 14/01/2008 e stabilire che la resistenza da considerare nel calcolo è quella che deriva dal valor minimo derivante dalla crisi per taglio o per pressoflessione:
In definitiva, è possibile definire un tagliante resistente di piano secondo la relazione seguente:
Come precisato sopra, i valori della resistenza di piano non tengono conto della presenza di tramezzi e tamponature che pure possono avere un ruolo non trascurabile sia allo Stato Limite di Danno severo che, soprattutto allo Stato Limite di Danno Limitato modificando profondamente le caratteristiche di resistenza e rigidezza della struttura e, dunque, la sua risposta sismica.

## Slide 31: Un metodo lineare
Modelli per la tamponatura
La presenza di tramezzi e tamponature e la sua influenza sulla risposta sismica della struttura può essere considerata secondo una delle due modalità seguenti:
esplicitamente, valutando rigidezza e resistenza dei singoli pannelli mediante formule di comprovata affidabilità;
implicitamente, considerando soltanto un incremento forfettario della capacità dissipativa dell’edificio.
La rigidezza del pannello può essere valutata considerando l’ipotesi di puntone di larghezza pari ad 1/10 della lunghezza del pannello stesso:

## Slide 32: Un metodo lineare
Modelli per la tamponatura
La rigidezza di piano, dunque, può modificarsi tenendo conto della rigidezza dei pannelli murari:
In termini di resistenza i due contributi non si ritengono completamente sommabili a causa della notevole differenza di duttilità che li contraddistingue. Pertanto la resistenza di piano si determina come segue:
Somma delle resistenze di piano dei vari pannelli.
Il contributo alla resistenza di piano dovuto alla muratura può determinarsi come segue:
b=0.8

## Slide 33: Un metodo lineare
Modelli per la tamponatura
Esistono tre meccanismi di crisi per il pannello:

## Slide 34: Un metodo lineare
Modelli per la tamponatura

## Slide 35: Un metodo lineare
Analisi delle sollecitazioni
Assumendo una pseudo-accelerazione unitaria alla struttura possiamo considerare forze orizzontali Fh uguali al peso sismico W.
Sulla base di questa assunzione è pure possibile determinare le forze di piano distribuite secondo quanto previsto nell’analisi statica lineare nella vigente normativa:
Ottenendo facilmente il taglio agente al piano j-esimo:

## Slide 36: Un metodo lineare
Determinazione dei livelli prestazionali
Con riferimento allo Stato Limite di Danno Limitato è possibile derivare parametri rappresentativi della prestazione strutturale dividendo le resistenze per le azioni corrispondenti.
Danno Limitato:
Danno Severo (o Collasso):
essendo:

## Slide 37: Un metodo lineare
Calcolo della Vulnerabilità sismica
Noto che sia il fattore SSL,j ai vari piani, è possibile risalire alla massima PGA al suolo o alla corrispondente accelerazione massima su suolo rigido agj rispetto alla resistenza del piano j-esimo e con riferimento ai vari Stati Limite secondo una relazione del tipo:
In cui i parametri sono presentati nel seguito:

## Slide 38: Un metodo lineare
Calcolo della Vulnerabilità sismica

## Slide 39: Un metodo lineare
Calcolo della vulnerabilità sismica

## Slide 40: Un metodo lineare
Calcolo della vulnerabilità sismica

## Slide 41: Un metodo lineare
Calcolo della vulnerabilità sismica
In definitiva, il calcolo dell’accelerazione avviene piano per piano e, dunque, piani cui corrispondono resistenze maggiori o valori più elevati del parametro SSL,j possono non essere i piani critici a causa di modalità di crisi relativamente meno duttili e, dunque, penalizzate dai parametri aDUT.
Il parametro S dipende dalle caratteristiche del suolo e dalle caratteristiche topografiche e può essere assunto come segue, in ossequio alle prescrizioni dell’O.P.C.M. 3274/03:
Suolo A: S=1.00;
Suolo B, C, E: S=1.25;
Suolo D: S=1.35;
Ovvero essere desunto dalle caratteristiche di pericolosità del suolo secondo le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, potendo pure essere commisurata al periodo di ritorno TR assunto per la struttura.

## Slide 42: Approcci alternativi per l’analisi non-lineare

## Slide 43: Modellazione: non-linearità meccanica
Approcci alternativi
Lumped-plasticity (SAP 2000)
Sectional Models (IDARC)
Fiber Models (OpenSees, Seismostruct)
3D elements (Abaqus, Ansys)

## Slide 44: Modellazione: non-linearità meccanica
Approcci alternativi:formulazione a fibre
Fiber Models (OpenSees, Seismostruct)
Calcestruzzo
Barre
fibra
sezione
elemento
Discretizzazione numerica
Numero di Punti di integrazione
(Gauss, Gauss-Lobatto)
http://opensees.berkeley.edu

## Slide 45: Modellazione: non-linearità meccanica
Approcci alternativi: formulazione sezionale
Discretizzazione numerica
Sectional Models (IDARC)
M
j
Mcr
My
Mu
Criticità:
- dipendenza dei legami M-c dallo sforzo normale.

## Slide 46: Modellazione: non-linearità meccanica
Approcci alternativi: formulazione sezionale – Costruzione dei diagrammi M-j
b
h
As1
As2
N
M
j
M
j
M
j
Deformazioni
Tensioni

## Slide 47
Relazioni Momento-Curvatura
La sezione in cemento armato esibisce un complesso comportamento in campo non lineare direttamente ascrivibile alla non-linearità dei materiali strutturali. Questo comportamento può essere sintetizzato in termini di relazioni momento-curvatura dalle quali e facile desumere l’importanza del ruolo giocato dallo sforzo normale su rigidezza, resistenza e duttilità.

## Slide 48
Domini di resistenza N-M1-M2
La dipendenza tra sforzo normale applicato e resistenza flessionale può essere descritta da domini M-N.

## Slide 49
Domini di snervamento N-M1-M2
Simili relazioni intercorrono tra il momento di snervamento e lo sforzo normale applicato sulla sezione.
La condizione di snervamento viene generalmente definita dal raggiungimento di una della due condizioni in termini di tensione valutate secondo un approccio lineare:
Raggiungimento della tensione di snervamento nell’armatura tesa;
Raggiungimento di una deformazione pari ad 1.8 fc/Ec nel calcestruzzo compresso (fib, bulletin 14, 2003).

## Slide 50: Modellazione: non-linearità meccanica
Approcci alternativi: Plasticità concentrata
Lumped-plasticity (SAP 2000)
Relazioni Momento-rotazione con o senza interazione dello sforzo normale
Lo sforzo normale N ha effetto:
sulla resistenza di snervamento My ed ultima Mu;
sulla capacità rotazionale qu.

## Slide 51: Il metodo N2 ed altre metodologie di Analisi Statica non-Lineare

## Slide 52: Analisi Statica Nonlineare
Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate.
Gruppo 1 - Distribuzioni principali:
- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2 a);
- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;
- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a TC.
Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie:
a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione della plasticizzazione della struttura.
Distribuzione verticale delle forzanti (Punto 7.3.4.1)

## Slide 53: Analisi Statica: Pushover Analysis
Valutazione della capacità strutturale
L’analisi pushover viene condotta su un modello non-lineare a plasticità diffusa o concentrata.
m1
m2
m3
h1
h2
h3
J1/2
J1/2
J2/2
J2/2
J3/2
J3/2
m1
m2
m3
h1
h2
h3
J1/2
J1/2
J2/2
J2/2
J3/2
J3/2
Affine alla prima forma modale
Essendo possibile (almeno in campo lineare) disaccoppiare il problema dinamico, si considera dapprima una forzante affine al primo modo.
Proporzionale alle masse
Per tener conto dell’evoluzione delle forme modali in campo non-lineare, si considera anche una forzante con profilo proporzionale alle masse.
Spostamento del Centro di massa all’ultimo livello
Tagliante alla base

## Slide 54: Analisi Statica: Pushover Analysis
Valutazione della capacità strutturale
Curva Capacità MDOF (Tb – dtop)
Curva Capacità SDOF (T*b – d*top)
Sistema bilineare equivalente
Periodo elastico del Sistema bilineare equivalente

## Slide 55: Pushover Analysis
Valutazione della domanda
Spettro Elastico di Progetto
Applicabilità della regola di uguaglianza degli spostamenti
T>TC
T<TC

## Slide 56: Pushover Analysis
Valutazione della capacità per i diversi stati limite
Spostamenti
Taglio alla base
Stato Limite di Danno Limitato
Stato Limite di Danno Severo
Stato Limite di Collasso
Livelli di Performance
Stato Limite di Danno Limitato (DL), i danni alla struttura sono di modesta entità senza significative escursioni in campo plastico. La rigidezza e resistenza degli
elementi strutturali non sono compromesse;
Stato Limite di Danno Severo (DS), La struttura presenta danni importanti, con significative riduzioni di rigidezze e resis-
tenza. Danneggiamento degli elementi non
strutturali.
Stato Limite di Collasso (CO),
La struttura è fortemente danneggiata, con ridotte caratteristiche di resistenza e rigidezza residue. L’edificio se ha una ade
guata duttilità presenterà un fuori piombo
significativo senza collassare.

## Slide 57: Pushover Analysis
Valutazione della capacità per i diversi stati limite

## Slide 58
Rotazione alla corda
Drift di piano
Mj
Mi
Valutazione della Capacità

## Slide 59: Analisi Statica: Vulnerabilità sismica
PGASD
PGA10%
au,SD=
SL di Danno Severo (SD)
m1
m2
m3
h1
h2
h3
J1/2
J1/2
J2/2
J2/2
J3/2
J3/2
Dd,SL

## Slide 60: Analisi Statica: Vulnerabilità sismica
Indice di Estensione del Danneggiamento (DEI).
Il parametro η restituisce una misura del livello di danneggiamento che la struttura esibirebbe nel raggiungere uno spostamento pari a quello richiesto Δd,SL:
nSL il numero di cerniere plastiche che raggiungono la rotazione limite, per uno spostamento globale pari a Δd,SL, hanno superato il valore della rotazione θSL;
- ntot è il numero di cerniere plastiche considerate sul modello.
ηSL≈0:
crisi locale
ηSL≈1:
Danneggiamento esteso.
Dd,SL
Dd,SL

## Slide 61: Commenti sui parametri di vulnerabilità
ηc
ηc
ηc
ηc
A valori di vulnerabilità elevata non si associano sempre valori elevati di ηc (formazione di un meccanismo locale).
Indica un livello di danneggiamento diffuso
Il parametro di vulnerabilità, preso singolarmente, non è sufficiente per esprimere un giudizio sul tipo di intervento da realizzarsi.
VDSP=1/a

## Slide 62: Analisi Statica: Vulnerabilità sismica
Valutazione semplificata dei parametri indicatori del rischio (OPCM 3382/04)
I due parametri di vulnerabilità risultano legati tra loro da due semplici relazioni analitiche determinate in base al fatto che il periodo fondamentale T della struttura sia maggiore o minore di TC.
T>TC – si ritiene valida l’ipotesi di “uguaglianza degli spostamenti”:

## Slide 63: Analisi Statica: Vulnerabilità sismica
T<TC – si adotta la relazione di Fajfar come legame tra m e Rm:
Valutazione semplificata dei parametri indicatori del rischio (OPCM 3382/04)

## Slide 64: Analisi Statica: Pushover Analysis
Valutazione della domanda sismica: Metodo dello Spettro di Capacità (CSM)
Mentre il Metodo N-2 determina la domanda tramite spettri inelastici, il metodo in oggetto in uso nell’ambito delle norme americane (ATC, FEMA) si basa su spettri elastici a smorzamento equivalente.
Il fattore k è legato alle capacità dissipative della struttura ed è tanto più piccolo quanto più la struttura ha comportamento ciclico degradante.

## Slide 65: Analisi Statica: Pushover Analysis
Valutazione della domanda sismica: Metodo dello Spettro di Capacità (CSM)
Espressione degli spettri elastici a smorzamento equivalente alle dissipazione isteretica.

## Slide 66: Analisi Statica: Pushover Analysis
Metodo del Coefficiente di Spostamento (DCM)
Spostamento dell’oscillatore elastico di periodo T
Spostamento dell’oscillatore elasto-plastico di periodo T
Converte la risposta dell’oscillatore SDOF in quella del MDOF
Converte la risposta elastica in quella elasto-plastica.
Tiene conto del degrado della struttura in ambito ciclico
Effetti P-D

## Slide 67: Analisi Statica: Recenti avanzamenti
Metodo Pushover Multimodale: Modal Pushover Analysis (MPA, Chopra)
Come si è visto, in campo lineare la risposta strutturale sotto sisma più esse disaccoppiata evalutata per sovrapposizione:
Se ciò fosse vero anche in campo non-lineare si potrebbe:
Effettuare n pushover con forzanti proporzionali ai vari modi;
Valutare la domada di spostamento Di associata al modo i-esimo;
Valutare lo spostamento D tramite una combinazione SRSS (o CQC):

## Slide 68: Analisi Statica: Recenti avanzamenti
Adaprive Pushover
Forzante per PO monomodali
Shift di periodi per effetto dell’escursione in campo non-lineare
Per questa ragione ha senso ritenere che le forme modali valutate sul modello elastico non abbiano molta relazione con il moto della struttura in campo post-elastico.
Sono state proposte, dunque, diverse metodologie di analisi statica non lineare nelle quali anche l’andamento e non solo il valore dei carichi orizzontali varia durante l’analisi per seguire l’evoluzione della risposta non-lineare della struttura.

## Slide 69: Modello a plasticità concentrata: esempio

## Slide 70: Modello a plasticità concentrata - esempio Input
Vengono mostrate le linee principali per l’esecuzione di un’analisi pushover su una struttura esistente in c.a.. Per fissare e idee si fa riferimento al semplice modello piano riportato nella figura.
Per caratterizzare il comportamento delle cerniere plastiche è necessario precisare:
le caratteristiche geometriche della sezione e degli elementi strutturali;
le caratteristiche meccaniche dei materiali;
lo sforzo normale che grava su di essi per effetto dei carichi verticali.
Con riferimento a questi 3 fattori che caratterizzano il comportamento non lineare delle sezioni è possibile dividerle in categorie.
Nel caso in esame, si considerano tre sezioni tipiche:
- la sezione delle colonne al primo piano;
- la sezione delle colonne al secondo piano;
- la sezione delle travi;
Nel caso in oggetto si ipotizzeranno delle armature per gli elementi delle diverse categorie, mentre nel caso generale di analisi di una struttura esistente si potrà valutare una percentuale di armatura ricorrente nelle sezioni investigate ed adottare questa per estrapolazione al fine di valutare l’armatura presente.

## Slide 71
Lo sforzo normale che riguarda essenzialmente le sezioni delle colonne viene desunto dall’analisi per carichi verticali sotto la combinazione che si decide di utilizzare
Quanto alle azioni orizzontali, non è importante quantificarne l’entità, dal momento che saranno fatte crescere proporzionalmente al valore iniziale durante l’analisi pushover.
Modello a plasticità concentrata – esempio Input
AZIONI

## Slide 72: DEFINIZIONE CERNIERE PLASTICHE
Le Proprietà delle Cerniere (Hinge Properties) possono essere definite sulla base delle caratteristiche geometrico-meccaniche e dello stato di tensione della sezione cui si riferiscono.
Per le sezioni di elementi inflessi si possono utilizzare cerniere del tipo M3, mentre per elementi pressoinflessi è necessario ricorrere a cerniere P-M2-M3.
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 73: COLONNE: Curva momento-rotazioni
Caratteristiche della sezione
Sforzo normale per carichi verticali
Foglio con le caratteristiche meccaniche dei materiali.
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 74: COLONNE: Dominio N-M2-M3
I punti del dominio adimensionale dati dal foglio Excel possono esse copiati direttamente nelle corrispondenti colonne che lo definiscono in SAP2000 .
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 75: TRAVI
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 76: ASSEGNAZIONE DELLE CERNIERE
Si selezionano le aste e si assegnano le cerniere alle loro sezioni
Si seleziona l’ascissa adimensionale delle sezione cui ci si riferisce
Ad ognuna delle sezioni critiche degli elementi risulta assegnata una delle cerniere plastiche definite.
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 77: ANALISI: Applicazione carichi verticali
Si deve definire ora la modalità di applicazione dei carichi
Si definisce dapprima la pushover per carichi verticali.
Definizione del nodo e dello spostamento di controllo
Modalità in controllo di forze
Definizione della combinazione di carichi verticali da applicare alla struttura
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 78: ANALISI: Applicazione carichi orizzontali
Modalità in controllo di spostamento
Azioni orizzontali
Si parte dalla pushover precedente
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 79: RISULTATI
Dal Menu Display si può selezionare la voce Show Static Pushover Curve e visualizzare la curva di che lega il tagliante totale allo spostamento del nodo di controllo.
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 80: COLLOCAZIONE DEGLI STATI LIMITE
La struttura raggiunge un certo stato limite quando la prima delle cerniere plastiche attinge la rotazione corrispondente a quello stato limite:
- allo step 6 la prima cerniera supera la rotazione corrispondente ad IO (che nell’Ordinanza 3274 corrisponde allo stato limite DL)
- allo step 7 la prima cerniera supera la rotazione corrispondente ad LS;
- allo step 8 la prima cerniera supera la rotazione corrispondente a CP.
Pertanto, la struttura raggiunge il generico stato limite per un valore dello spostamento intermedio tra quello degli step segnalati e quello ad esso precedente: a vantaggio di sicurezza si può assumere che tale spostamento coincida con quest’ultimo.
Stato delle cerniere in termini di rotazione
Modello a plasticità concentrata - esempio Input

## Slide 81: CURVA FINALE
Modello di esempio Input

## Slide 82: Analisi strutturale
Notes: 82

## Slide 83: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,DL)
3/4θu
θy
θu
Notes: 83

## Slide 84: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,DS)
3/4θu
θy
θu
Notes: 84

## Slide 85: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,CO)
3/4θu
θy
θu
Notes: 85

## Slide 86: Valutazione della domanda – Metodo N2
1. Trasformazione del sistema MDOF reale in un sistema SDOF equivalente e bilinearizzazione della curva di capacità rispetto ai 3 stati limite
Notes: 86

## Slide 87: Valutazione della domanda – Metodo N2
2. Calcolo risposta massima in spostamento (SDOF) con l’utilizzo dello spettro di risposta elastico
Notes: 87

## Slide 88: Valutazione della domanda – Metodo N2
2. Calcolo risposta massima in spostamento (SDOF) con l’utilizzo dello spettro di risposta elastico
Spettro di risposta nel formato ADRS
Notes: 88

## Slide 89: Valutazione della domanda
Conversione della domanda di spostamento dal sistema SDOF equivalente al sistema reale (MDOF)
Δd,DL
Δd,DS
Δd,CO
Notes: 89

## Slide 90: Valutazione della vulnerabilità
Per ogni stato limite è stato, dunque, possibile determinare la domanda di spostamento Δd,SL e confrontarla con la corrispondente capacità di spostamento Δc,SL ; sulla base di tali valori si può calcolare un parametro di vulnerabilità in termini di spostamento definito come segue:
Dalla definizione si osserva che tale parametro è maggiore di 1.0 nel caso in cui la struttura non risulti adeguata, ovvero nel caso in cui allo stato limite SL considerato la struttura possegga una capacità di spostamento minore della corrispondente domanda.
Notes: 90

## Slide 91: Valutazione della vulnerabilità in termini di PGA
Introducendo il parametro indicatore del rischio sismico in termini di PGA (α) si ha:
risultando ovviamente che “valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio e' prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio “
Si osserva che per tali parametri valgono le seguenti relazioni nel ramo a pseudo - velocità costante dello spettro di risposta (TC<T<TD):
Notes: 91

## Slide 92: Analisi Pushover – meccanismi fragili
Occorre altresì considerare la condizione che qualche elemento della struttura possa raggiungere il valore della resistenza a taglio agli stati limite DS e CO. Il valore del taglio resistente VRd viene determinato considerando, ai sensi della normativa vigente, le proprietà medie dei materiali divise sia per il fattore di confidenza (FC=1.20 per il caso di conoscenza adeguata LC2, come ipotizzato nel presente studio) e considerando un ulteriore fattore parziale di sicurezza pari al γc del calcestruzzo.
L’analisi viene condotta in modo analogo a quanto fatto per i meccanismi duttili individuando sulla curva di capacità il punto in cui si ha un taglio sollecitante maggiore del taglio resistente per un elemento.
Notes: 92

## Slide 93: Confronti
Direzione x
Direzione y
Notes: 93

## Slide 94: Analisi Pushover - Risultati
Notes: 94

## Slide 95: Confronti
STATICA LINEARE
STATICA NON LINEARE
Notes: 95

## Slide 96: Applicazioni e confronti

## Slide 97: Casi di Studio
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
ANALISI EFFETTUATE
Modellazione: NLC (non-linearità concentrata)/NLD;
Solai: infinitamente rigidi nel loro piano/deformabili;
Effetti P-D: non considerati
Vincolo terreno-struttura: Rigido/flessibile;
Analisi: Statiche non-lineari (pushover)/Dinamiche non-lineari;
Metodi: N2 (OPCM, EC8), CSM, Modal, NLTH;
Software: SAP2000 v10.1.0/OpenSEES.
Distribuzione di forze orizzontali:
Distribuzione 1: proporzionale al prodotto tra le masse di piano e gli spostamenti modali;
Distribuzione 2: proporzionale alle masse di piano.

## Slide 98: Caso di Studio n.1: Modellazione
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Ipotesi: Fondazione rigida;
Elementi fessurati – Valori di Progetto.
(fcd=21.5 MPa, fsd=382 MPa)

## Slide 99: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Analisi Pushover: plasticità concentrata – Meccanismi duttili (rot. alla corda)
Fondazione rigida – Valori di Progetto

## Slide 100: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Rigida - Meccanismi Duttili (Valori di Progetto)
Direzione X
Distribuzione 1
Distribuzione 2
Direzione Y
Distribuzione 1
Distribuzione 2

## Slide 101: Caso di Studio n.1: Modellazione
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Roma, 26 Febbraio 2007
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Ipotesi: Fondazione rigida;
Elementi non-fessurati.

## Slide 102: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Roma, 26 Febbraio 2007
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Analisi Pushover: plasticità concentrata – Meccanismi duttili (rot. alla corda)
Fondazione rigida

## Slide 103: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Rigida - Meccanismi Duttili (Valori Medi)
Direzione X
Distribuzione 1
Distribuzione 2
Direzione Y
Distribuzione 1
Distribuzione 2

## Slide 104: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Rigida - Meccanismi Duttili – Stato Limite DS
Direzione X
Distribuzione 2

## Slide 105: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Rigida - Meccanismi Fragili (Taglio)

## Slide 106: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Rigida - Meccanismi Fragili (Taglio)
Direzione X
Distribuzione 1
Distribuzione 2
Direzione Y
Distribuzione 1
Distribuzione 2

## Slide 107: Caso di Studio n.1: Modellazione
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Ipotesi: Fondazione rigida;
Elementi fessurati.

## Slide 108: Caso di Studio n.1: Modellazione
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Direzione X – Distribuzione 1

## Slide 109: Caso di Studio n.1: Modellazione
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Roma, 26 Febbraio 2007
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Ipotesi: Fondazione flessibile;
Elementi non-fessurati.

## Slide 110: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Roma, 26 Febbraio 2007
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Analisi Pushover: plasticità concentrata – Meccanismi duttili (rot. alla corda)
Fondazione deformabile
X1

## Slide 111: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Flessibile - Meccanismi Duttili
Direzione X
Distribuzione 1
Distribuzione 2
Direzione Y
Distribuzione 1
Distribuzione 2

## Slide 112: Caso di Studio n.1: Risultati
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Linea 2- Obiettivo IRREG:
UR dell’Università di Salerno
Fondazione Flessibile - Meccanismi Duttili – Stato Limite DS
Direzione X
Distribuzione 1

## Slide 113: Homework
Determinare la resistenza a taglio di un pilastro caratterizzato da dimensioni, materiali e azioni normali tipiche di una struttura esistente progettata per soli carichi verticali. In particolare, si quantifichino i valori di VRd secondo le prescrizioni della NTC-D.M. 14/01/2008 e di EN 1998-3:2005.
Per lo stesso pilastro si determinino i limiti rotazionali definiti per i diversi SL, tramite del formulazioni alternative proposte dalla NTC-D.M. 14/01/2008 e dalla Circolare n.617/2009.
Quantificare la PGA resistente allo SLD e SLV per una struttura esistente in c.a.. Si suggerisce l’impiego di un metodo lineare e si raccomanda di tener conto del contributo dei tamponamenti murari.