## Slide 1
Enzo Martinelli
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a.

## Slide 2: Moduli
1. Definizioni e indagini sull’esistente
2. Modelli di capacità per elementi in c.a.
3. Metodologie di analisi sismica di strutture
4. Caso studio: una struttura ospedaliera
5. Caso studio: un edificio scolastico

## Slide 3: SCOPO DEL PRESENTE LAVORO
ANALISI DELLA VULNERABILITA’ STATICA
ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA
PROGETTAZIONE DI UN EVENTUALE ADEGUAMENTO

## Slide 4: LA STRUTTURA OGGETTO DI STUDIO

## Slide 5: LA STRUTTURA OGGETTO DI STUDIO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
TELAI IN C.A. NELLE DUE DIREZIONI SENZA CONNESSIONI TRASVERSALI
QUATTRO IMPALCATI DI CIRCA 1500 m2 (altezza interpiano 3.6 m)
76 PILASTRI PER PIANO DI DIMENSIONI VARIABILI
FONDAZIONI A NASTRO A TRAVI ROVESCE
PRIMO LIVELLO PARZIALMENTE INTERRATO con pareti in c.a. lungo l’intero perimetro dall’estradosso della fondazione al piano campagna
SOLAI CON TRAVETTI PREFABBRICATI

## Slide 6: SCHEMA DELLA CARPENTERIA

## Slide 7: DISEGNI ORIGINALI DISPONIBILI

## Slide 8: LA STRUTTURA OGGETTO DI STUDIO
 | Prelievo Carote (F 100) | Prel. Microcarote (F 60) | Prelievo Barre | Prove di Carico Solai | Controllo stato corrosivo armature | Prove di carbonatazione | Rilievi Pacometrici | Rilievi GeoRadar | Rilievi Sonici e Ultrasonici | Indagini Geotecniche
Previste | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15 | 20 | 10 | 80 | Si
Effettuate | 3+10 | 18 | 5+2 | 1 | - | 14 | 25 | 12 | 40 | 2
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE INDAGINI PREVISTE ED EFFETTUATE

## Slide 9: LA STRUTTURA OGGETTO DI STUDIO PROPRIETA’ DEI MATERIALI RISCONTRATE
CALCESTRUZZO
ACCIAIO
Rck = 170 kg/cm2 Rc,med = 208 kg/cm2
Acciaio = FeB22k fsd = 2200 kg/cm2

## Slide 10: PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
PROPRIETA’ DEI MATERIALI SCARSE
-CALCESTRUZZO CON RESISTENZA RCK 170 INFERIORE AGLI STANDARD DELL’EPOCA (RCK 250)
-ACCIAIO FeB22k CON RESISTENZA INFERIORE A QUELLA SCATURITA DALLE PROVE DELL’EPOCA (FeB44k )

## Slide 11
PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
LUCI MOLTO ELEVATE
10 m
8.6 m
7 m
6 m

## Slide 12
PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
SFORZI ASSIALI ELEVATI NEI PILASTRI

## Slide 13
PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
ASSENZA DI CONNESSIONI TRASVERSALI TRA I TELAI

## Slide 14
PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
STAFFATURE POCO FITTE
STAFFATURA TRAVI
STAFFATURA PILASTRI:
LE PROVE PACOMETRICHE HANNO EVIDENZIATO STAFFE Φ 8 DAL PASSO COSTANTE DI 20 cm

## Slide 15
PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE
PILASTRI TOZZI AL PRIMO LIVELLO

## Slide 16: ANALISI DI IDONEITA’ STATICA
- UTILIZZO DI UN MODELLO TRIDIMENSIONALE AGLI ELEMENTI FINITI (SAP2000)
-VERIFICA DEI PILASTRI A PRESSOFLESSIONE DEVIATA
-VERIFICA DELLE TRAVI CONTINUE A FLESSIONE COL METODO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEI MOMENTI
-VERIFICA DELLE TRAVI A TAGLIO

## Slide 17: ANALISI DI IDONEITA’ STATICA
MODELLO TRIDIMENSIONALE

## Slide 18
Sulla base dei risultati ottenuti con le prove sulla struttura esistente si ritiene di aver raggiunto un livello di conoscenza accurato
CALCESTRUZZO
fcm 173 kg/cm2
Ecm 284.500 kg/cm2
Rcm 208 kg/cm2
ACCIAIO
fsm 2200 kg/cm2
Esm 2.000.000 kg/cm2
FATTORE DI CONFIDENZA
Fc 1.2
MECCANISMI DUTTILI
fcd 144 kg/cm2
fsd 1833 kg/cm2
MECCANISMI FRAGILI
fcd 96 kg/cm2
fsd 1594 kg/cm2
fctd 8.9 kg/cm2
ANALISI DI IDONEITA’ STATICA
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

## Slide 19
ANALISI DI IDONEITA’ STATICA
METODO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEI MOMENTI
La ridistribuzione non è ammessa per i pilastri e per i nodi dei telai, è consentita per le travi continue e le solette, a condizione che le sollecitazioni di flessione siano prevalenti ed i rapporti tra le luci di campate contigue siano compresi nell’intervallo 0,5-2,0.
Per le travi e le solette che soddisfano le condizioni dette la ridistribuzione dei momenti flettenti può effettuarsi senza esplicite verifiche in merito alla duttilità delle membrature, purché il rapporto δ tra il momento dopo la ridistribuzione ed il momento prima della ridistribuzione risulti 1 ≥ δ ≥ 0,70

## Slide 20
ANALISI DI IDONEITA’ STATICA
METODO DELLA RIDISTRIBUZIONE DEI MOMENTI
Il valore di δ si ricava dalla espressione:
dove d è l’altezza utile della sezione, x è l’altezza della zona compressa e εcu è la deformazione ultima del calcestruzzo
Di conseguenza, ad ogni nodo, l’aliquota dei momenti da ridistribuire, ΔM, non può eccedere il 30% del minore tra i due momenti d’estremità concorrenti al nodo, nel caso di momenti di verso opposto. Nel caso di momenti equiversi, il rapporto δ va riferito inevitabilmente al momento che viene ridotto in valore assoluto.
Il requisito essenziale per effettuare la ridistribuzione è che il diagramma dei momenti risulti staticamente ammissibile una volta effettuata la ridistribuzione.

## Slide 21: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI DUTTILI
Valori troppo bassi
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 22: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI FRAGILI
Valori troppo bassi
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 23: ANALISI DI IDONEITA’ SISMICA ANALISI DINAMICA LINEARE CON SPETTRO ELASTICO
-VALUTAZIONE SULL’ACCETTABILITA’ DEL METODO
-VERIFICA DEI MECCANISMI DUTTILI IN TERMINI DI CAPACITA’ DI DEFORMAZIONE (rotazione lungo la corda)
-VERIFICA DEI MECCANISMI FRAGILI IN TERMINI DI RESISTENZA

## Slide 24: GRAFICO SULLA ACCETTABILITA’ PER MECCANISMI DUTTILI ALLO SLV
- r è il rapporto tra il momento flettente Di fornito dall’analisi della struttura soggetta alla combinazione di carico sismica, e il corrispondente momento resistente Ci - Considerando solo i r>2 deve essere ρmax/rmin<2,5
Valori troppo elevati
ρmax/ρmin=14,2

## Slide 25: GRAFICO SULLA ACCETTABILITA’ PER MECCANISMI FRAGILI ALLO SLV
-La capacità Ci degli elementi/meccanismi fragili è maggiore della corrispondente domanda Di, quest’ultima calcolata sulla base della resistenza degli elementi duttili adiacenti, se il ρi degli elementi/meccanismi fragili è maggiore di 1, oppure sulla base dei risultati dell’analisi se il ρi elementi/meccanismi fragili è minore di 1 -Il rapporto Di/Ci deve essere minore di 1
Valori troppo elevati

## Slide 26: ANALISI DI IDONEITA’ SISMICA ANALISI DINAMICA LINEARE CON SPETTRO ELASTICO
-LA VALUTAZIONE SULL’ACCETTABILITÀ DEL METODO HA DATO ESITO NEGATIVO
-PERTANTO AI SENSI DELLA NORMA TALE METODOLOGIA DI ANALISI NON RISULTA APPLICABILE
-NONOSTANTE CIÒ, AL FINE DI UN CONFRONTO CON L’ANALISI NON LINEARE SI È PROSEGUITO CON LE VERIFICHE

## Slide 27: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI DUTTILI ALLO SLD
La capacità offerta dai pilastri in tale stato limite è stata valutata dal massimo spostamento di interpiano ammissibile, per l’esercizio della struttura, per il singolo elemento. Pertanto la verifica è stata fatta solo per i pilastri, e non per le travi. Δlimite>max(Δmax,x; Δmax,y) per Δlimite si è assunto il valore 0,005h
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 28: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI DUTTILI ALLO SLV
La capacità di rotazione rispetto alla corda a tale stato limite, θSD, può essere assunta pari a 3/4 del valore ultimo θu .
Valori troppo bassi
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 29: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI DUTTILI ALLO SLC
Per il calcolo della capacità di rotazione di entrambe le sezioni di estremità di ciascun elemento, è stata adottata l’equazioni fornita dal § C8A.6.1 della circolare:
Valori troppo bassi
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 30: GRAFICO DEL FATTORE DI SICUREZZA PER MECCANISMI FRAGILI ALLO SLC
La domanda di taglio deriva da condizioni di equilibrio, in base alle sollecitazioni trasmesse dai meccanismi duttili. In particolare queste ultime possono essere prese uguali a: - il valore D ottenuto dall’analisi, se la capacità C dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprietà dei materiali, soddisfa ρ = D/C ≤ 1; - la capacità dell’elemento duttile, valutata usando i valori medi delle proprietà dei materiali moltiplicati per il fattore di confidenza, se ρ = D/C > 1
Valori troppo bassi
Il fattore di sicurezza è pari al rapporto tra capacità e domanda e deve essere > 1

## Slide 31: ANALISI DI IDONEITA’ SISMICA ANALISI STATICA NON LINEARE (PUSHOVER)
STATO ATTUALE
pushover dello stato attuale – spettro ADRS push 1 distr. modale sisma X (+)
pushover dello stato attuale – spettro ADRS push 3 distr. modale sisma Y (+)
pushover dello stato attuale – spettro ADRS push 5 distr. masse sisma X (+)
pushover dello stato attuale – spettro ADRS push 7 distr. masse sisma Y (+)

## Slide 32: ANALISI DI IDONEITA’ SISMICA ANALISI STATICA NON LINEARE (PUSHOVER)
STATO ATTUALE INDICI DI VULNARABILITÀ