## Slide 1
Enzo Martinelli
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a.

## Slide 2: Moduli
1. Definizioni e indagini sull’esistente
2. Modelli di capacità per elementi in c.a.
3. Metodologie di analisi sismica di strutture
4. Caso studio: una struttura ospedaliera
5. Caso studio: un edificio scolastico

## Slide 3
Aspetti generali
Inquadramento problematica sismica
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
Metodologie di analisi
Presentazione software OpenSees
Presentazione processo
Confronto tra le metodologie proposte dalla CNR
Stati Limite di riferimento
Applicazione ad un caso studio
Cenni di affidabilità sismica

## Slide 4
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 5: Affidabilità sismica
Rappresenta la probabilità che un sistema porti a termine la propria missione nell’intervallo di tempo assegnato, o più esplicitamente, la probabilità che il sistema sia in grado di garantire i livelli di performance al tempo t, avendo assunto 0 come istante iniziale (Iervolino & al., 2004).
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 6
Fonte ISTAT, 2009
Fonte AITEC, 2013
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 7
Obiettivo:
Misurare l’effettivo livello di protezione della struttura, inteso come la probabilità di superamento di ogni stato limite considerato.
Fornire un valido supporto alle normative vigenti per la valutazione dell’affidabilità sismica;
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Requisiti minimi di affidabilità (in termini di periodo medio di ritorno in anni).
Stato Limite | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV
di Danno | 35 | 50 | 75 | 100
di salvaguardia della Vita | 330 | 475 | 710 | 950
di Collasso | 680 | 975 | 1460 | 1950
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 8: Affidabilità sismica
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Requisiti minimi di affidabilità (in termini di periodo medio di ritorno in anni).
Stato Limite | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV
di Danno | 35 | 50 | 75 | 100
di salvaguardia della Vita | 330 | 475 | 710 | 950
di Collasso | 680 | 975 | 1460 | 1950
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 9
1 se il rapporto è maggiore all’unità
0 se il rapporto è inferiore all’unità
Stato Limite di Danno (SLD): la costruzione mantiene l’integrità degli elementi strutturali, con eventuali danni trascurabili che non richiedano riparazioni, e rimane utilizzabile pur in presenza di danni leggeri agli elementi non strutturali;
Stati Limite di riferimento:
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
hp.1: trascurabilità degli elementi non strutturali
hp.2: elementi di uguale importanza
hp.3: D/C esprimibile come q/qy

## Slide 10
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali;
Stati Limite di riferimento:
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
hp.1: trascurabilità degli elementi non strutturali
hp.2: elementi di uguale importanza
hp.3: D/C esprimibile come q/qSLV
hp.4: 1/as espresso come il 30% Ns

## Slide 11
Stati Limite di riferimento:
Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): la costruzione subisce danni molto gravi ai componenti strutturali pur mantenendo ancora una residua capacità di sostenere i carichi verticali.
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 12
Metodo A: la caratterizzazione probabilistica della variabile di stato limite YSL è basata sull’analisi dinamica incrementale di un modello completo dell’edificio con i segnali selezionati da qualche catalogo consultabile gratuitamente online;
Metodo B: il metodo è basato sull’analisi di un oscillatore equivalente derivato da un’analisi statica non lineare del modello completo dell’edificio e la caratterizzazione probabilistica della variabile di stato limite YSL è basata sull’analisi dinamica incrementale con i segnali selezionati in accordo a quanto detto per il metodo A;
Metodo C: il metodo è basato sull’analisi del modello completo dell’edificio e la caratterizzazione probabilistica della variabile di stato limite YSL è basata sull’utilizzo dello spettro mediano e di quelli frattili al 16% e all’84% dei segnali selezionati.
Le Istruzioni del CNR (CNR-DT 212/2013)
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 13
Obiettivo:
Analisi il più agevoli possibili, specie se un utente si interfaccia per la prima volta con un’analisi volta alla valutazione dell’affidabilità sismica di edifici esistenti in cemento armato.
Inquadrare le caratteristiche meccaniche della struttura
Attuare una procedura semplice e ripetibile al fine di arrivare alla definizione dei periodi medi di ritorno
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 14
Applicazione METODO A
Applicazione METODO B
Applicazione METODO C
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 15
DOMINIO
ANALISI
MODELLO
Caratteristiche di base della struttura
Localizzazione dei nodi
Definizione dei vincoli
Modellazione degli elementi
Caratterizzazione delle masse partecipanti e dei carichi agenti
Analisi Modale
Analisi Dinamica non Lineare
Analisi Statica non Lineare
RISULTATI
Stampe a video
Recorder: drift, sollecitazioni, deformazioni, ecc.
Valido software disponibile gratuitamente in commercio sviluppato dall’Università di Berkeley in California in collaborazione con il centro di ricerca americano del PEER (Pacific Earthquake Engineering Research) per la simulazione della risposta sismica dei sistemi strutturali e geotecnici.
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 16
Modellazione della struttura
Pianta di carpenteria
Analisi dei carichi
Carico | Simbolo | Valore | 
Permanenti strutturali | G1k | 3.00 | kN/m²
Permanenti non strutturali | G2k | 2.00 | kN/m²
Variabili | Qk | 3.00 | kN/m²
Tamponature | G2k | 6.00 | kN/m
Dimensione ed armatura per le colonne:
sezione | livello armatura | armatura longitudinale
30x50 | superiore | 6 f12
 | inferiore | 3 f12
Dimensione ed armatura per le travi:
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
4 piani di altezza interpiano pari a 3m
5 campate nella direzione longitudinale
3 campate nella direzione trasversale di
Modello tridimensionale
colonne | sezione | armatura longitudinale | staffe
d'angolo | 30x30 | 8 f12 | f8 / 25
di bordo | 35x35 | 12 f12 | f8 / 25
centrali | 40x40 | 12 f12 | f8 / 25

## Slide 17
Calcestruzzo C16/20
Modellazione della struttura: Materiali
uniaxialMaterial Concrete01
fym = | 16 | MPa |  | ec1 = | 0.0022
fyu = | 14.73 | MPa |  | ecu = | 0.0035
Ec = | 28608 | MPa |  |  | 
uniaxialMaterial Steel01
Acciaio FeB22k
fsm = | 220 | MPa |  | es1 = | 0.00102
fsu = | 335 | MPa |  | ecu = | 0.24160
Es = | 210000 | MPa |  |  | 
incrudimento = |  | 0.23% |  |  | 
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 18
Creazione del modello
Analisi Statica non Lineare
Analisi Modale
Lettura risultati
Applicazione dei metodi B e C
Lettura degli elementi degli autovettori
Lettura del periodo di vibrazione
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 19
Agenzia federale americana per la gestione delle emergenze
Magnitudo
Origine
Capacità di lettura degli strumenti
Tipologia di faglia
Numero di registrazioni per evento
Registrazioni dei più forti movimenti di terra
Ubicazione degli strumenti
Condizioni del sito
FEMA P695 (2009)
# | ID sisma | Terremoto |  |  | Stazione di lettura | 
 |  | M | Anno | Nome | Nome | Possessore
1 | 12011 | 6.7 | 1994 | Northridge | Beverly Hills Mulhol | USC
2 | 12012 | 6.7 | 1994 | Northridge | CanyonCountry | USC
3 | 12041 | 7.1 | 1999 | Duzce, Turkey | Bolu | ERD
4 | 12052 | 7.1 | 1999 | Hector Mine | Hector | SCSN
5 | 12061 | 6.5 | 1979 | Imperial Valley | Delta | UNAMUCSD
6 | 12062 | 6.5 | 1979 | Imperial Valley | El Centro Array #11 | USGS
7 | 12071 | 6.9 | 1995 | Kobe, Japan | Nishi-Akashi | CUE
8 | 12072 | 6.9 | 1995 | Kobe, Japan | Shin-Osaka | CUE
9 | 12081 | 7.5 | 1999 | Kocaeli, Turkey | Duzce | ERD
10 | 12082 | 7.5 | 1999 | Kocaeli, Turkey | Arcelik | KOERI
11 | 12091 | 7.3 | 1992 | Landers | Yermo Fire Station | CDMG
12 | 12092 | 7.3 | 1992 | Landers | Coolwater | SCE
13 | 12101 | 6.9 | 1989 | Loma Prieta | Capitola | CDMG
14 | 12102 | 6.9 | 1989 | Loma Prieta | Gilroy Array #3 | CDMG
15 | 12111 | 7.4 | 1990 | Manjil, Iran | Abbar | BHRC
16 | 12121 | 6.5 | 1987 | SuperstitionHills | El Centro Imp. Co. | CDMG
17 | 12122 | 6.5 | 1987 | SuperstitionHills | Poe Road (temp) | USGS
18 | 12132 | 7.0 | 1992 | CapeMendocino | Rio Dell Overpass | CDMG
19 | 12141 | 7.6 | 1999 | Chi-Chi, Taiwan | CHY101 | CWB
20 | 12142 | 7.6 | 1999 | Chi-Chi, Taiwan | TCU045 | CWB
21 | 12151 | 6.6 | 1971 | San Fernando | LA - Hollywood Stor | CDMG
22 | 12171 | 6.5 | 1976 | Friuli, Italy | Tolmezzo | INGV
Scelta degli accelerogrammi
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 20
Carica accelerogrammi
Esegui lettura accelerogrammi
Crea files .tcl
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 21
METODO C
Carica accelerogrammi
Esegui lettura accelerogrammi
Crea files .tcl
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 22
METODO A
METODO B
METODO C
Calcola la rotazione alla corda al limite di snervamento e a rottura;
Carica gli output di analisi e va a definire, per il dato accelerogramma e data intensità, il massimo drift per ogni colonna e il massimo rapporto tra il taglio sollecitante e quello resistente;
Ricerca per semplice interpolazione il valore di accelerazione tale per cui l’indicatore di stato limite raggiunge il valore unitario;
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 23
Metodo A
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Collasso (SLC) | 1.400 | 0.273
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di salvaguardia della vita (SLV) | 0.239 | 0.287
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Danno (SLD) | -0.774 | 0.992
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 24
Modellazione dell’oscillatore semplice: METODO B
Curva SDOF equivalente
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
Modello a comportamento isteretico

## Slide 25
Metodo B
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Collasso (SLC) | 1.813 | 0.203
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di salvaguardia della vita (SLV) | 0.800 | 0.389
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Danno (SLD) | 0.922 | 0.432
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 26
Metodo C
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Collasso (SLC) | 1.229 | 0.114
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di salvaguardia della vita (SLV) | 0.402 | 0.097
Stato limite | Media mlnS(Y=1) | Deviazione standard slnS(Y=1)
di Danno (SLD) | 0.536 | 0.109
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 27
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 28
Valutazione della curva media di pericolosità del sito in esame: L’Aquila
Tr | l | ag | Fo | TC* | TC | TB | TD
30 | 3.33E-02 | 0.079 | 2.549 | 0.278 | 0.278 | 0.093 | 1.916
50 | 2.00E-02 | 0.104 | 2.332 | 0.281 | 0.281 | 0.094 | 2.016
72 | 1.39E-02 | 0.122 | 2.318 | 0.289 | 0.289 | 0.096 | 2.088
101 | 9.90E-03 | 0.142 | 2.304 | 0.296 | 0.296 | 0.099 | 2.168
140 | 7.14E-03 | 0.164 | 2.301 | 0.309 | 0.309 | 0.103 | 2.256
201 | 4.98E-03 | 0.191 | 2.315 | 0.318 | 0.318 | 0.106 | 2.364
475 | 2.11E-03 | 0.261 | 2.364 | 0.347 | 0.347 | 0.116 | 2.644
975 | 1.03E-03 | 0.334 | 2.400 | 0.364 | 0.364 | 0.121 | 2.936
2475 | 4.04E-04 | 0.452 | 2.458 | 0.384 | 0.384 | 0.128 | 3.408
(INGV)
Tr | l | ag,16% | ag,50% | ag,84% | Sae,16% | Sae,50% | Sae,84% | bH | `ls
30 | 3.33E-02 | 0.068 | 0.079 | 0.087 | 0.053 | 0.062 | 0.068 | 0.124 | 0.0336
50 | 2.00E-02 | 0.092 | 0.104 | 0.112 | 0.066 | 0.075 | 0.080 | 0.097 | 0.0201
72 | 1.39E-02 | 0.111 | 0.122 | 0.132 | 0.082 | 0.090 | 0.097 | 0.085 | 0.0139
101 | 9.90E-03 | 0.131 | 0.142 | 0.154 | 0.098 | 0.107 | 0.115 | 0.080 | 0.0099
140 | 7.14E-03 | 0.151 | 0.164 | 0.175 | 0.118 | 0.128 | 0.137 | 0.075 | 0.0072
201 | 4.98E-03 | 0.174 | 0.191 | 0.204 | 0.141 | 0.155 | 0.165 | 0.080 | 0.0050
475 | 2.11E-03 | 0.239 | 0.261 | 0.281 | 0.216 | 0.236 | 0.254 | 0.081 | 0.0021
975 | 1.03E-03 | 0.303 | 0.334 | 0.367 | 0.292 | 0.321 | 0.354 | 0.096 | 0.0010
2475 | 4.04E-04 | 0.410 | 0.452 | 0.523 | 0.426 | 0.470 | 0.543 | 0.122 | 0.0004
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 29
Metodologia | periodo di ritorno (Tr) [anni] | limiti CNR | verifica
Metodo A | 54 | 75 | non soddisfatta
Metodo B | 371 | 75 | soddisfatta
Metodo C | 246 | 75 | soddisfatta
Metodologia | periodo di ritorno (Tr) [anni] | limiti CNR | verifica
Metodo A | 102 | 710 | non soddisfatta
Metodo B | 308 | 710 | non soddisfatta
Metodo C | 186 | 710 | non soddisfatta
Metodologia | periodo di ritorno (Tr) [anni] | limiti CNR | verifica
Metodo A | 1438 | 1460 | non soddisfatta
Metodo B | 4676 | 1460 | soddisfatta
Metodo C | 1120 | 1460 | non soddisfatta
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni

## Slide 30: Confronto tra le metodologie esaminate
L’applicazione della procedura informatica messa a punto nell’ambito del lavoro di tesi ha permesso di evidenziare i seguenti aspetti relativi alla valutazione dell’affidabilità sismica della struttura considerata come esempio:
Aspetti generali
CNR-DT 212/2013
Procedura automatizzata
Conclusioni
Le osservazioni elencate sopra potranno essere ulteriormente verificate tramite l’applicazione parametrica della procedura informatica codificata, in maniera da poter aver una valutazione più fondata sulla effettiva accuratezza dei tre metodi di analisi di affidabilità proposti dalla CNR-DT 212/2013.
l’impiego del metodo A consente di ottenere risultati molto più conservativi rispetto alle altre metodologie, in quanto le analisi vengono condotte su un modello completo;
l’impiego del metodo B porta ad ottenere dei risultati molto discordanti dalle altre metodologie, essendo le analisi condotte su un modello astratto (SDOF). In particolare, come evidenziato nelle curve di fragilità, il raggiungimento del livello di performance da dover garantire avviene per valori medi di intensità superiori a quelli ricavati con i metodi A e C;
l’impiego del metodo C, consente di ottenere risultati prossimi a quelli del metodo A. Inoltre, essendo di rapida esecuzione, si presta per essere utilmente adottato per ottenere un ordine di grandezza dell’affidabilità;